## Slide 1: Inženjerstvo softvera za Internet-Web of Things
Osnove

## Slide 2: Uvod
Internet of Things – sta je to?
Umreženi uređaji i oprema, koji korišćenjem senzora, aktuatora i ostale elektronike "osećaju" okolinu, utiču na nju i razmenjuju podatke kako međusobno, tako i sa korisnicima i drugim sistemima, obično preko Interneta:
  "pametna" pećnica,
  "pametni" frižider,
  "pametna" vrata,
  ...

## Slide 3: Uvod
IoT se bazira na senzorima i aktuatorima spojenim na mikrokontrolere ili SBC (Single Board Computers), a odatle ti podaci mogu da idu na:
  Posvećene servere (dedicated servers)
  Cloud
Senzori pretvaraju fizičke veličine u:
  Napon
  Struju
  Digitalnu vrednost (broj) prenetu nekim od protokola (1-wire, I2C, SPI, itd.)
Aktuatori vrše fizički rad kada im računar naredi
  Motori
  Releji
  ...

## Slide 4: Struja, napon, otpornost, itd.
Napon je razlika potencijala
  Potencijal možemo da zamislimo kao razliku u visinama između dva kraja cevi, kroz koje će da se kotrljaju klikeri (naelektrisanje)
Struja predstavlja protok naelektrisanja
  Izazvana naponom, odn. razlikom potencijala
  Struju možemo da zamislimo kao meru protoka klikera kroz cev, gde je napon razlika u visini između dva kraja cevi

## Slide 5: Struja, napon, otpornost, itd.
Otpornost (obrnuto od provodnosti)
  Mera suprotstavljanja protoku struje
  Protok struje kroz materijal obično izaziva toplotu
  Otpornost možemo da zamislimo kao meru trenja između klikera i zidova cevi
  Materijali mogu biti:
    Provodnici
    Izolatori
    Poluprovodnici
    Superprovodnici

## Slide 6: Simboli
Više vrsta crteža i simbola
Konvencija definiše da struja ide od pozitivnog kraja ka negativnom
Elektroni idu od negativnog kraja ka pozitivnom

## Slide 7: Omov zakon
Daje odnos između napona, struje i otpornosti:
I = U / R
U – napon (jedinica Volt – V)
I – struja (jedinica Amper – A)
R – otpornost (jedinica Om – Ω)

## Slide 8: Primer
USB punjači po defaultu imaju napon od 5V.
Ako na punjač spojim otpornik od 100Ω, kolika će struja teći kroz kolo?
I = U / R = 5V / 100Ω = 0,05A = 50mA

## Slide 9: Električna snaga, energija i toplotni gubici
Električna snaga (P) je umnožak napona i struje
  Mera koliki rad može da se izvede po jedinici vremena (E / t)
  Jedinica je W
  P = U * I
Električna energija (E) je mera izvršenog rada
  Jedinica je J ili kWh (1kWh == 3,6MJ)
  Kupujemo električnu energiju!
Provodnik se zagreva dok struja protiče kroz njega:
  Toplotni gubici (Džulov zakon): P = U * I = U * (U/R) = U2 / R

## Slide 10: Primer
Na USB punjač (5V) smo spojili otpornik od 100Ω.
Kolika je snaga na otporniku?
P = U2 / R = (25 / 100)W = 0,25W

## Slide 11: Kirhofovi zakoni
Prvi Kirhofov zakon
  Suma svih struja u nekom čvoru je nula:
Drugi Kirhofov zakon
  Suma svih napona u petlji je nula

## Slide 12: Komponente
Napajanja (baterije, adapteri)
Žice (provodnici)
Prekidači
Otpornici
Kondenzatori
Zavojnice
Transformatori
Diode
Tranzistori
Releji

## Slide 13: Napajanja
Baterije
  Punjive
    Li-jonske (3V - 3,7V - 4,2V), Li-polimerske (3V - 3,7V - 4,2V), LiFePo(2,5V - 3,2V - 3,6V)
    NiMH (Nikl-Metal-Hidridne 1,2V), NiCd (Nikl-Kadmijumske 1,2V)
    Olovni akumulatori (1,8V - 2V - 2,1V)
  Nisu punjive
    Alkalne (1,5V)
Adapteri
  Sa 240V AC (naizmenična struja) na određeni napon DC (jednosmerna struja)
    USB punjači za telefone po defaultu daju 5V DC
    Bitno je proveriti koliku struju mogu da pruže (kolika je snaga)

## Slide 14: Žice (provodnici)
Povezuju komponente
Mi ih u električnim šemama idealizujemo (da nemaju otpornost, induktivnost i sl.)
  U realnom životu, naravno, ništa nije idealno, ali se do neke mere i u određenim slučajevima stvarno mogu smatrati idealnim

## Slide 15: Prekidači
Prekidaju/uspostavljaju električno kolo
Vrste:
  Dvopolni prekidač
  Tropolni prekidač
  Taster
Nezgodna osobina svih prekidača – bouncing
  Potrebna kola/kod za debouncing

## Slide 16: Debouncing
Tasteri imaju nezgodnu osobinu da jednim pritiskom proizvedu više uspostavljenih veza
  Fantomski, višestruki klikovi
Problem se rešava debouncing tehnikama
  Hardverski debouncing
  Softverski debouncing
Obe varijante rade na isti način:
  Detektuje prvi klik
  Sačeka predefinisano vreme
    Ignoriše dodatne klikove

## Slide 17: Otpornici
Pružaju otpor struji, odn. ograničavaju je
  Za neki dati napon U, struja ne može biti veća od U/R
Jedinica za otpornost: Om (Ω)
Mogu da se ozbiljno greju dok struja protiče kroz njih
  Zato postoje podaci o snazi koju mogu da izdrže (1/8W, 1/4W, itd.)
U digitalnoj elektronici imaju posebno značenje kao pull-up ili pull-down otpornici

## Slide 18: Kombinacije otpornika
Redna:
Req = R1 + R2 + ... + Rn
Paralelna:

## Slide 19: Naponski razdelnik
Napon na izlazu (Vout):
Izvođenje:
I = Vin / (R1 + R2)
Vout = I * R2 = R2/(R1 + R2)*Vin

## Slide 20: Pull-down i pull-up otpornici
Pull-up
  Stavlja se u kombinaciji sa tasterom ispred digitalnog ulaza
  Ako taster nije stisnut, onda je na ulazu napon napajanja (logička jedinica)
  Ako je taster pritisnut, onda je na ulazu nula Volti (logička nula)
Pull-down
  Stavlja se u kombinaciji sa tasterom ispred digitalnog ulaza
  Ako taster nije stisnut, onda je na ulazu nula Volti (logička nula) Ako je taster pritisnut, onda je na ulazu napon napajanja (logička jedinica)

## Slide 21: Kondenzatori
Smešta električnu energiju (gomila naelektrisanja)
Jedinica za kapacitet kondenzatora je Farad (F)
Sastoji se iz dve ploče i dielektrika između:
Vrste:
  Keramički
  Film
  Elektrolitski
  Superkondenzatori

## Slide 22: Kombinacije kondenzatora
Redna:
Paralelna:

## Slide 23: Zavojnice
Smešta električnu energiju u magnetnom polju koje se stvara protokom struje kroz zavojnicu
Jedinica za induktivnost zavojnice je Henri (H)
Namotana žica sa ili bez jezgra

## Slide 24: Transformatori
Prebacuju električnu energiju sa jednog kraja na drugi
Primar i sekundar su galvanski odvojeni
Prenos energije je moguć isključivo ako je struja naizmenična!
Skoro ista količina energije se prenese sa primara ne sekundar (uvek malo umanjena zbog gubitaka):
  Vp * Ip ≈ Vs * Is

## Slide 25: Diode
Poluprovodnička komponenta koja propušta struju samo u jednom smeru
Služi da ispravi naizmeničnu struju, odn. Da od nje napravi jednosmernu struju
Dok propušta struju, dioda ima na sebi pad napona od oko 0,7V
Bitne podvrste:
  LED (Light Emitting Diode)
  Fotodioda – proizvodi struju kada je obasja svetlost

## Slide 26: Dioda kao deo ispravljača

## Slide 27: LED
Emituje svetlost kada se pusti struja kroz nju (u odgovarajućem smeru)
Dok propušta struju, dioda ima na sebi pad napona od oko 1,8V (crvena) – 3,6V (plava)
Mora da se ograniči struja kroz LED da ne bi pregorela
  Najjednostavnije se to radi otpornikom

## Slide 28: Ograničavanje struje kroz LED – case study
Elementi:
  Napajanje od 5V (Vcc)
  Crvena LED, sa padom napona od oko 1,8V i uobičajenom strujom od 20mA
Vcc = Votpornik + VLED
5V = Votpornik + 1,8V
Votpornik = 3,2V
I = Votpornik / R
20mA = 3,2V / R
R = 3,2V / 20mA
R = 160Ω
Može da bude i 100Ω, a može i 200Ω

## Slide 29: Tranzistori
Aktivna komponenta koja može da pojača ili uključi/isključi signal
  Pojačanje se svodi na to da slab signal na ulazu upravlja jačim signalom na izlazu
  Stepen pojačanja je jedna od karakteristika tranzistora (hFE ili ß)
Vrste:
  Bipolarni
  JFET
  MOSFET

## Slide 30: Bipolarni tranzistori
Kada provodi, postoji pad napona između baze i emitera od oko 0,7V
Parametar hFE ili β predstavlja faktor pojačanja struje, ili odnos struje kolektora i baze
Kao prekidač:
Kao pojačalo:

## Slide 31: MOSFET
Kao prekidač:
Kao deo CMOS (Complementary MOS) logičkih kola:

## Slide 32: Releji
Električno upravljan prekidač
  Slabim upravljačkim signalom se uspostavlja/prekida električno kolo višeg napona i/ili većih struja
  Upravljački signal je galvanski odvojen od električnog kola kojim upravlja!
Kola nižeg napona i/ili niže struje se može prekidati tranzistorom
Vrste:
  SPST – single pole single throw
  SPDT – single pole double throw
  ...
  Poluprovodnički releji
  Kontaktori – koriste se za prekidanje ozbiljno velikih napona/struja (u električnim vozilima, gde struje mogu da budu 1000A ili više)
Pole – broj prekidača koji se aktiviraju
Throw – broj pozicija prekidača (da li samo prekida jedno kolo, ili u jednom položaju prekida jedno kolo, a uspostavlja vezu na drugom

## Slide 33: Upravljanje relejom
Mikrokontroleri ne mogu da direktno upravljaju relejom
  Struja za aktivaciju elektromagneta u releju je prevelika za digitalne izlaze
  Zato se koriste tranzistori
Primer:
  Napajanje 5V
  Relej ima struju elektromagneta 30mA
  Tranzistor ima hFE 100
  VGPIO je napon na digitalnom izlazu mikrokontrolera: 3,3V
Irelej = Ibaza * hFE
Ibaza = Irelej / hFE = 30mA / 100 = 0,3mA
VGPIO – VR – 0,7V = 0
3,3V – VR – 0,7V = 0
VR = 3,3V – 0,7V = 2,6V
Ibaza = VR / RB
RB = VR / Ibaza = 2,6V / 0,3mA = 8600Ω
Namena je zaštita tranzistora!