## Slide 1: Inženjerstvo softvera za Internet-Web of Things
Protokoli za komunikaciju

## Slide 2: Uvod
Kako obezbediti komunikaciju između računara i nekog senzora?
  Zavisi kako senzor komunicira sa računarom
    Logički nivo (0V/3.3V/5V/drugi napon)
    Analogna veličina (napon)
    Digitalni protokol (1-WIRE, I2C, SPI, UART,...)
Kako obezbediti komunikaciju između dva ili više računara?
  Žično (UART, I2C, SPI, Ethernet,...
  Bežično (WiFi, Bluetooth, Zigbee, Radio,...)
Neki od navedenih protokola se koriste i za komunikaciju između delova računara
  SPI i I2C se koriste, na primer, za komunikaciju CPU <-> EEPROM

## Slide 3: Komunikacija senzor računar
Neki senzori daju samo digitalni izlaz (nula/jedinica):
  PIR motion detection (HC-SR501),
  Induktivni prekidač (LX-18P-08E1),...
Senzori koji vraćaju analognu veličinu:
  IR merač udaljenosti (GP2Y0A21YK),
  Merač vlage u zemlji,...
Senzori koji vraćaju podatke po nekom digitalnom protokolu:
  Merač temperature, vlage i pritiska (BME 280 – I2C),
  A/D converter (MCP 3008 - SPI)
  Temperatura (DS18B20 – 1Wire),...

## Slide 4: Čitanje digitalnih podataka od senzora
RPI i mikrokontroleri imaju GPIO (General Purpose Input/Output) nožice
Prvi korak je definicija da li je GPIO nožica za ulaz ili izlaz
Drugi korak je čitanje

## Slide 5: RPI Python – čitanje sa digitalnog ulaza
PORT_MOTION = 5
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PORT_MOTION, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.add_event_detect(PORT_MOTION, GPIO.RISING, callback=motion_edge_detected, bouncetime=50)
def motion_edge_detected(channel):
print ('MOTION EDGE detected')
...
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

## Slide 6: Arduino/ESP32 C++ – čitanje sa digitalnog ulaza
#define PORT_MOTION 27
pinMode(PORT_MOTION, INPUT_PULLDOWN);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PORT_MOTION), detectMovement, RISING);
void IRAM_ATTR detectMovement() {
Serial.println("MOTION EDGE detected");
}

## Slide 7: RPI Python – čitanje analognih signala
RPI nema ugrađen A/D konverter
Postoji velik broj A/D konvertera koji se mogu spojiti na GPIO nožice
Primer: MCP 3008
  Koristi SPI protokol da isporuči izmerenu vrednost
  Gotove biblioteke, na primer, Adafriut MCP3008
Inicijalizacija:
import Adafruit_GPIO.SPI as SPI
import Adafruit_MCP3008
SPI_PORT = 0
SPI_DEVICE = 0
mcp = Adafruit_MCP3008.MCP3008(spi=SPI.SpiDev(SPI_PORT, SPI_DEVICE))
Čitanje:
voltage = mcp.read_adc(0)

## Slide 8: Arduino/ESP32 – Analogno čitanje
Arduino/ESP32 ima A/D konvertor
Funkcija analogRead(port) vraća int vrednost od 0 do 1024 (10-bitni A/D konvertor)
  Ne mogu sve nožice da se koriste za analogno čitanje
Primer:
void loop() {
val = analogRead(analogPin); // read the input pin
Serial.println(val); // debug value
}

## Slide 9: UART
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

## Slide 10: UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
Protokol za serijsku komunikaciju
  Potiče od RS-232 protokola
    Razlika je samo u naponskim nivoima – UART radi na 0V i 5V ili 0V i 3.3V
Tri žice za dvosmernu komunikaciju
  TX - transmit
  RX - receive
  GND
Žice za prijem i slanje su ukrštene između dva učesnika u komunikaciji
  TX <-> RX
  RX <-> TX
  GND <-> GND
Tri moda komunikacije:
  Simplex – komunikacija samo u jednom smeru
  Half-duplex – dvosmerna komunikacija, ali ne mogu oba učesnika istovremeno da šalju i primaju
  Full-duplex – dvosmerna komunikacija, gde oba učesnika istovremeno šalju i primaju podatke

## Slide 11: Elementi komunikacije
Brzina komunikacije (baud rate, u bps – bits per second)
  115200 uobičajeno, preko toga je rizično zbog grešaka
  9600 velik broj uređaja/senzora/modula
  I, sve između, iznad, ispod...
Start bit
Podaci (5-9 bitova, najčešće 8)
Parity bit (najčešće se ne koristi)
Stop bit(s) (1 ili 2 bita, najčešće 1 bit)
Ako tajming nije precizan (bilo kod predajnika, bilo kod prijemnika), bitovi mogu da promaše svoju poziciju

## Slide 12: Primer na osciloskopu (31 hex) START 1 0 0 0 1 1 0 0 STOP
Ovako čita osciloskop, ako se ne podesi da je redosled bitova obrnut.

## Slide 13: UART na RPI platformi
RPI ima po default-u UART podešen na dve GPIO nožice:
  GPIO 14 (pin 8) – TX
  GPIO 15 (pin 10) – RX
UART moramo da uključimo svemogućom komandom: raspi-config
  Sekcija za interfejse
  Isključiti interaktivnu prijavu na sistem preko UART-a (Linux Serial Console)
  Uključiti UART (serial port hardware)
Ako smo dobro podesili, u okviru /dev foldera, ugledaćemo:
  /dev/ttyS0
  /dev/serial0 -> /dev/ttyS0
RPI UART port je 3.3V tolerantan!
  Napon veći od 3.3V može da uništi GPIO port i možda još nešto

## Slide 14: UART na RPI platformi
Inicijalizacija
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyS0', 9600, timeout=1)
ser.reset_input_buffer()
Slanje:
ser.write(b'A') # mystring.encode()
Prijem:
if ser.in_waiting > 0:
line = ser.readline().decode('utf-8')
Brzina u bps

## Slide 15: UART na Arduino/ESP32 platformi
Arduino i ESP32 imaju hardverski UART spojen na GPIO nožice
  Imaju više UART-a:
    Jedan služi za debagiranje i programiranje (upload programa na Arduino/ESP32)
      To je Serial objekat
    Drugi, u zavisnosti od verzije, može biti:
      Serial1, ili HardwareSerial objekat
  Mogu da imaju i softverski UART:
    To je SoftwareSerial objekat (bit-banging)
Voditi računa da je Arduino uglavnom 5V, a ESP32, Pico i RPI su 3.3V!

## Slide 16: UART na Arduino/ESP32 platformi
Inicijalizacija (ako je potrebna)
void setup() {
HardwareSerial uart(2); // redni broj UART kola
uart.begin(9600, SERIAL_8N1, PORT_RX, PORT_TX);
ili
SoftwareSerial uart(PORT_RX, PORT_TX);
uart.begin(9600);
}
Slanje:
uart.print("string");
Prijem:
if(uart.available()) {
char data_rcvd = uart.read();
}

## Slide 17: SPI
Serial Peripheral Interface

## Slide 18: SPI (Serial Peripheral Interface) protokol
Sinhrona serijska komunikacija
  Sadrži i takt (SCLK)
Samo jedan gospodar (master) i jedan ili više robova (slave)
Četiri pina (žice):
  SCLK : Serial Clock (takt kojim gospodar diktira komunikaciju)
  MOSI : Master Out Slave In (podaci od gospodara ka robu)
  MISO : Master In Slave Out (podaci od roba ka gospodaru)
  SS : Slave Select (najčešće aktivan nulom, služi za odabir roba)
I gospodar i rob komuniciraju istovremeno
  Za svaki poslat bajt od gospodara, odmah dolazi jedan bajt od roba
    Nije realno očekivati da rob tog momenta šalje odgovor ka masteru
      Taj bajt je odgovor na prethodni gospodarev bajt!
Bitno je da je komunikacija diktirana SCLK taktom, pa nema problema sa sinhronizacijom, kao što može da se dogodi kod UART-a

## Slide 19: Primer komunikacije na osciloskopu

## Slide 20: SPI na RPI platformi
RPI ima ugrađen kontroler za SPI povezan na GPIO nožice
  GPIO 10 (pin 19) – MOSI
  GPIO 09 (pin 21) – MISO
  GPIO 11 (pin 23) – SCLK
  GPIO 08 (pin 24) – SS_0 (Slave Select za prvog roba)
  GPIO 07 (pin 26) – SS_1 (Slave Select za drugog roba)
RPI je isključivo gospodar (master)!
SPI moramo da uključimo svemogućom komandom: raspi-config
  Sekcija za interfejse
Ako smo dobro podesili, u okviru /dev foldera, ugledaćemo:
  /dev/spidev0.0 [i /dev/spidev0.1]
SPI je 3.3V tolerantan!

## Slide 21: SPI na RPI platformi – gospodar
Inicijalizacija
import spidev
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # prvi parametar je SPI_0, a drugi je SS_0
spi.max_speed_hz = 500000 # obavezno!
spi.mode = 0b00 # obavezno!
Slanje i prijem:
primio = spi.xfer2([48, 49, 50])
...
spi.close()
Prijem (i, zapravo slanje, ali niza nula):
niz_bajtova = spi.readBytes(broj_bajtova)
Gospodar šalje niz nula ka robu, a u povratnoj vrednosti se nalazi niz bajtova od roba, iste dužine

## Slide 22: SPI na Arduino/ESP32 platformi
Arduino/ESP32 sadrži hardversku podršku za SPI protokol
GPIO pinovi su alocirani za SPI
  zavisi od modela
  ESP32 VSPI (SS: 5, SCLK: 18, MOSI: 23, MISO: 19)
  ESP32 HSPI (SS: 15, SCLK: 14, MOSI: 13, MISO: 12)
  Arduino (SS: 10, SCLK: 13, MOSI: 11, MISO: 12)
Može da bude gospodar (master)
Može da bude rob (slave)
Voditi računa da je Arduino uglavnom 5V, a ESP32, Pico i RPI su 3.3V!

## Slide 23: SPI na Arduino/ESP32 platformi - gospodar
Inicijalizacija:
SPI.begin();
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); //divide the clock by 8
Slanje i prijem:
received = SPI.transfer(bajt);
received16bits = SPI.transfer(send16bits);
SPI.transfer(niz, duzina);
Proveriti u specifikaciji za konkretan model

## Slide 24: SPI na Arduino platformi - rob
Inicijalizacija:
void setup() {
SPCR |= _BV(SPE);
SPI.attachInterrupt();
}
ISR (SPI_STC_vect)
{
char c = SPDR; // pročitamo bajt od mastera
SPDR = nov_bajt_za_slanje_ka_masteru;
}

## Slide 25: SPI na ESP32 platformi - rob
Inicijalizacija:
ESP32SPISlave slave;
static constexpr uint32_t BUFFER_SIZE {32};
uint8_t spi_slave_tx_buf[BUFFER_SIZE];
uint8_t spi_slave_rx_buf[BUFFER_SIZE];
void setup() {
slave.setDataMode(SPI_MODE0);
slave.begin(); // default -> HSPI (CS: 15, CLK: 14, MOSI: 13, MISO: 12)
//slave.begin(VSPI); // VSPI (CS: 5, CLK: 18, MOSI: 23, MISO: 19)
memset(spi_slave_tx_buf, 0, BUFFER_SIZE);
memset(spi_slave_rx_buf, 0, BUFFER_SIZE);
}
ESP32SPISlave biblioteka

## Slide 26: SPI na ESP32 platformi - rob
slave.wait(spi_slave_rx_buf, spi_slave_tx_buf, BUFFER_SIZE);
while (slave.available()) {
printf("slave.size(): %d\n", slave.size());
// show received data
for (size_t i = 0; i < slave.size(); ++i) {
printf("%d ", spi_slave_rx_buf[i]);
}
for (int i = 0; i < slave.size(); i++) {
spi_slave_tx_buf[i] = spi_slave_rx_buf[i] + 3;
}
slave.pop();
}

## Slide 27: I2C
Inter-Integrated Circuit

## Slide 28: I2C protokol
I²C (Inter-Integrated Circuit) protokol
Protokol za dvosmernu komunikaciju
SDA (Serial Data Line) – linija za podatke
SCL (Serial Clock Line) – linija za takt
Pošto nema Slave Select linije, kako gospodar (master) "pogađa" odgovarajućeg roba (target)?
  Svaki rob ima jedinstvenu adresu (jednobajtni broj) koja je deo svake poruke od gospodara ka robovima

## Slide 29: I2C protokol
Komunikacija može da bude:
  Jednosmerna – gospodar šalje komande sa eventualnim podacima ka robu
  Dvosmerna – gospodar šalje zahtev za odgovor, pa rob šalje odgovor
    Gospodarov zahtev sadrži komandu
U suštini, svaka poruka je jedan ili više bajtova, gde je konvencija da se prvi bajt smatra komandom, a ostali bajtovi su podaci

## Slide 30: I2C na osciloskopu – komanda (30H), sa podatkom (2AH), bez odgovora

## Slide 31: I2C na osciloskopu – zahtev za čitanje sa komandom (01H) i odgovor (33H)

## Slide 32: I2C na RPI platformi
RPI ima predefinisane GPIO pinove za I2C:
  GPIO 02 (pin 3) – SDA
  GPIO 03 (pin 5) – SCL
Uglavnom se koristi kao gospodar
  Može i kao rob, ali nije tako lepo pokriveno API-jem
I2C moramo da uključimo svemogućom komandom: raspi-config
  Sekcija za interfejse
Ako smo dobro podesili, u okviru /dev foldera, ugledaćemo:
  /dev/i2c-1 [i /dev/i2c-2]
I2C je 3.3V tolerantan!

## Slide 33: I2C na RPI platformi
Komandom i2cdetect možemo da proverimo koji su uređaju spojeni na I2C
pi@pizero1:~/IoT $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- 44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

## Slide 34: I2C na RPI platformi – gospodar
# for RPI version 1, use "bus = smbus.SMBus(0)"
bus = smbus.SMBus(1)
# This is the slave address we setup in the Arduino/ESP32 Program
address = 0x44
cmd = 48
data = 42
# bus.write_byte(address, cmd)
bus.write_byte_data(address, cmd, data)
time.sleep(1)
cmd = 1
number = bus.read_byte_data(address, cmd)
print (number)

## Slide 35: I2C na Arduino/ESP32 platformi – gospodar
void setup() {
Wire.begin();
}
void loop() {
delay(5000);
// Write message to the slave
Wire.beginTransmission(I2C_DEV_ADDR);
Wire.printf("Hello World! %u", i++);
uint8_t error = Wire.endTransmission(true);
// Send request with command: 16
uint8_t bytesReceived = Wire.requestFrom(I2C_DEV_ADDR, 16);
Serial.printf("requestFrom: %u\n", bytesReceived);
if((bool)bytesReceived){ //If received more than zero bytes
uint8_t temp[bytesReceived];
Wire.readBytes(temp, bytesReceived);
log_print_buf(temp, bytesReceived);
}
}

## Slide 36: I2C na Arduino/ESP32 platformi – rob
#define SLAVE_ADDRESS 0x44
void setup() {
Wire.onReceive(onReceive);
Wire.onRequest(onRequest);
// initialize i2c as slave
Wire.begin(SLAVE_ADDRESS, PORT_SDA, PORT_SCL, 100000);
// First response goes here!?
uint8_t message[10];
message[0] = 127;
Wire.slaveWrite((uint8_t *)message, 1);
}

## Slide 37: I2C na Arduino/ESP32 platformi – rob
void onRequest(){
Wire.write(toSend);
}
void onReceive(int len){
int command = Wire.read();
Serial.printf("data[0]: %d ", command);
for (int j = 1; j < len; j++) {
Serial.printf("data[%d]: %d ", j, Wire.read());
}
Serial.println();
}
I zahtev za čitanje od gospodara
dolazi prvo kao onReceive,
Pa onda ide na onRequest