## Slide 1: Inženjerstvo softvera za Internet-Web of Things
RFID i NFC

## Slide 2: Radion Frequency Identification
RFID

## Slide 3: Uvod
RFID (Radio Frequency Identification) – tehnologija koja omogućuje identifikaciju (i praćenje) tagova
Sastoji se iz:
  Čitača
  Taga
Vrste čitača:
  Pasivni (samo sluša)
  Aktivni (emituje i sluša)
Vrste tagova:
  Aktivni (ima sopstveno napajanje)
  Pasivni (nema sopstveno napajanje)
Koja kombinacuja nema smisla? 

## Slide 4: Upotreba
Kontrola pristupa
  elektronske brave, ski-liftovi, itd.
Praćenje proizvoda
Praćenje životinja, ljudi, predmeta
  Praćenje izgubljenog prtljaga
Naplata putarine, karata za prevoz i sl.
Beskontaktno čitanje dokumenata (pasoši)
Biblioteke
Beskontaktno plaćanje
  Platne kartice
  Telefoni
...

## Slide 5: Način rada

## Slide 6: Način rada
Najčešći način upotrebe je aktivni čitač – pasivni tag:
  Čitač emituje elektromagnetno zračenje
  Tag prima zračenje preko namotaja žice (indukuje se struja)
  Ta struja može da napaja čip u tagu
  Čip u tagu kontroliše tranzistor koji kratko spaja namotaj u skladu sa sekvencom jedinica i nula koju treba da pošalje
  Kratak spoj namotaja na tagu prouzrokuje promenu struje u emisionom kolu čitača
  Čitač tu promenu može da detektuje i dekodira, čime dobija niz bitova od taga

## Slide 7: Dekodiranje
U čitaču je potrebno ispravno dekodirati detektovane promene
Koristi se više načina enkodiranja:
  NRZ (Non-Return to Zero) – standardni način markiranja 1 i 0 kao visok i nizak logički nivo
  Manchester – gleda se tranzicija u sredini ciklusa
    Sa niskog na visoki  0
    Sa visokog na niski  1
  itd.

## Slide 8: Dekodiranje

## Slide 9: Opsezi frekvencija RFID tehnologije
Niska frekvencija (Low Frequency – LF): 120 – 150 kHz
Visoka frekvencija (High Frequency – HF) : 13,56 MHz
Ultra-visoka frekvencija (Ultra High Frequency – UHF): 433 MHz
itd.

## Slide 10: LF čitači i tagovi
Veoma ograničena količina podataka u tagu
Najčešće je to nekoliko bajtova, koji se označavaju kao ID
Dovoljno za identifikaciju, ali nedovoljno za bezbednost
  Nema nikakve sigurnosne mehanizme
  Može lako da se klonira

## Slide 11: LF RFID čitači i tagovi
RDM6300 modul
Frekvencija 125 kHz

## Slide 12: RFID RDM6300 čitač na RPI
Spaja se na UART RX GPIO pin na RPI
  Pin 10 – UART RX
Biblioteka rdm6300:
pip install rdm6300
Upotreba:
reader = rdm6300.Reader('/dev/ttyS0')
card = reader.read()

## Slide 13: Kompletan primer
# pip install rdm6300
import rdm6300
reader = rdm6300.Reader('/dev/ttyS0')
print("Please insert an RFID card")
while True:
card = reader.read()
if card:
print(f"[{card.value}] read card {card}")

## Slide 14: RFID RDM6300 na Arduino/ESP32 platformi
Spaja se na proizvoljne nožice, pošto Arduino i ESP32 mogu da imaju i sotfverski UART
Biblioteka rdm6300
https://github.com/arduino12/rdm6300
Upotreba:
rdm6300.get_new_tag_id() – vraća true kada se pojavi nova kartica
rdm6300.get_tag_id() – vraća ID kartice

## Slide 15: Kompletan primer
#include <rdm6300.h>
#define RDM6300_RX_PIN 34
Rdm6300 rdm6300;
void setup() {
Serial.begin(115200);
rdm6300.begin(RDM6300_RX_PIN);
Serial.println("\nPlace RFID tag near the rdm6300...");
}
void loop() {
/* get_new_tag_id returns the tag_id of a "new" near tag,
following calls will return 0 as long as the same tag is kept near. */
if (rdm6300.get_new_tag_id())
Serial.println(rdm6300.get_tag_id(), HEX);
delay(10);
}

## Slide 16: Near Field Communication
NFC

## Slide 17: Uvod
NFC – Near Field Communication
Podskup RFID tehnologije
Radi na HF frekvenciji od 13,56 MHz
Najčešće se koristi u pametnim telefonima
Ideja je da NFC uređaj (telefon) može i da čita tagove, ali i da se ponaša kao tag
  Na taj način telefon može da se ponaša i kao beskontaktna platna kartica ili kao RFID tag za ulaz u firmu, i sl.
Najpoznatija Android aplikacija za testiranje NFC: NFC Tools

## Slide 18: NFC čitači i tagovi/kartice
Kompleksnije od LF RFID tehnologije
  Osim ID polja, moguće je snimiti i čitati veće količine podataka
  Classic MIFARE 1k tag ima 64 bloka, svaki 16 bajtova == 1024 bajta
Pristup tagu/kartici:
  ID i naziv vendora može svako da pročita
  Pristup blokovima je zaštićen ključem
    Šest bajtova čini 281.474.976.710.656 kombinacija
    Fabrički ključ je 6 bajtova, svaki 0xFF
  Blokovi 8, 9 i 10 se obično koriste za smeštaj imena (osobe, uređaja za praćenje ili nečeg trećeg)
Pisanje po kartici je takođe zaštićeno ključem

## Slide 19: NFC čitači i tagovi
MFRC522 ili RFID-RC522 modul
Može da radi preko:
  SPI
  I2C
  UART
IRQ nožice se uglavnom ne koristi

## Slide 20: MFRC522 čitač/pisač modul na RPI
Spaja se na SPI port na RPI:
  Pin 24 (GPIO 08 – SPI SS0) se spaja na SDA
  Pin 23 (GPIO 11 – SPI SCLK) se spaja na SCK
  Pin 19 (GPIO 10 – SPI MOSI) se spaja na MOSI
  Pin 21 (GPIO 09 – SPI MISO) se spaja na MISO
  Pin 6 (GND) se spaja na GND
  Pin 22 (GPIO 25) se spaja na RST
  Pin 1 (3,3V) se spaja na 3.3V
Biblioteka mfrc522:
pip install mfrc522-python

## Slide 21: MFRC522 na RPI platformi – čitanje
import RPi.GPIO as GPIO
from mfrc522 import SimpleMFRC522
reader = SimpleMFRC522()
try:
print('Bring the card close to the reader...')
id, text = reader.read()
print(id)
print(text)
finally:
GPIO.cleanup()

## Slide 22: MFRC522 na RPI platformi – ključ
Ključ:
class SimpleMFRC522:
...
self.KEY = [0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF]
self.TRAILER_BLOCK = 11
...
status = self.MFRC522.Authenticate(self.MFRC522.PICC_AUTHENT1A, trailer_block, self.KEY, uid)
block = self.MFRC522.ReadTag(block_num) # 8, 9, 10

## Slide 23: MFRC522 na RPI platformi – pisanje
import RPi.GPIO as GPIO
from mfrc522 import SimpleMFRC522
reader = SimpleMFRC522()
try:
text = input('New data:')
print("Now place your tag to write")
reader.write(text)
print("Written")
finally:
GPIO.cleanup()

## Slide 24: MFRC522 na Arduino/ESP32 platformi
Spaja se na neki od dva SPI kompleta nožica
  Default je VSPI:
    D23 MOSI na MOSI
    D19 MISO na MISO
    D18 SCLK na SCK
    D5 SS0 na SDA
  GPIO D27 se spaja na RST
Biblioteka mfrc522:
https://github.com/miguelbalboa/rfid

## Slide 25: MFRC522 na Arduino/ESP32 platformi - čitanje
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 5 // ESP32 pin GPIO5
#define RST_PIN 27 // ESP32 pin GPIO27
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
void setup() {
Serial.begin(115200);
SPI.begin(); // init SPI bus
rfid.PCD_Init(); // init MFRC522
Serial.println("Tap an RFID/NFC tag on the RFID-RC522 reader");
}

## Slide 26: MFRC522 na Arduino/ESP32 platformi - čitanje
if (rfid.PICC_IsNewCardPresent()) { // new tag is available
if (rfid.PICC_ReadCardSerial()) { // NUID has been obtained
MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
Serial.print("RFID/NFC Tag Type: ");
Serial.println(rfid.PICC_GetTypeName(piccType));
// print UID in Serial Monitor in the hex format
Serial.print("UID:");
for (int i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
Serial.print(rfid.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
}

## Slide 27: MFRC522 na Arduino/ESP32 platformi - čitanje
byte block = 8;
byte len = 18;
MFRC522::MIFARE_Key key;
for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
MFRC522::StatusCode status = rfid.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 11, &key, &(rfid.uid));
byte buffer[18];
status = rfid.MIFARE_Read(block, buffer, &len);
buffer[16] = 0;
Serial.printf("%s ", buffer);