## Slide 1: Inženjerstvo softvera za Internet-Web of Things
Računari koji se koriste u IoT

## Slide 2: Istorija
Mikrokontroleri su CPU+odabrana kola, sve spakovano u jedan čip
Nemaju operativni sistem!
Počelo 70. godina prošlog veka
ARM je uneo revoluciju jer RISC procesori imaju veoma malu potrošnju
Programiralo se u asembleru i C-u, uz komplikovane programatore

## Slide 3: GPIO – General Purpose Input/Output
Bitan element svakog mikrokontrolera.
Omogućuju:
  digitalno čitanje (logička nula za 0V ili logička jedinica za 3.3V)
  digitalno pisanje (izbacuje 0V ako se pošalje logička nula; izbacuje 3.3V ako se pošalje logička jedinica)
  analogno čitanje (ugrađen AD konvertor, čime se čita analogni iznos napona, a dobija celobrojna vrednost)
  "analogno" pisanje (DAC (Digital/Analog Converter) ili PWM (Pulse Width Modulation) – modulacija širinom impulsa, koja može da proizvede napon u rasponu od 0V do 3.3V)

## Slide 4: Istorija
Raspberry PI (RPI) je proizvod Raspberry PI fondacije nastao 2012. godine
Single Board Computer (SBC)
Linux operativni sistem, USB portovi za periferije, HDMI konektor za monitor, Ethernet port, SD card kao "hard disk", WiFi, Bluetooth, 3.5mm konektor za analogni TV i zvuk, i GPIO!
  GPIO (General Purpose Input/Output) je najbitniji element, jer omogućava komunikaciju sa senzorima, aktuatorima i ostalim stvarima!
Gomila klonova: Orange Pi, Banana Pi, Odroid, ...
Arduino je 2005. uneo revoluciju, jer su napravili lepo okruženje, koje čini sama pločica sa pratećom elektronikom, IDE za programiranje (lepo zaokruženo okruženje za programiranje u C++ (a, da ne osetiš da je C++!)) i ogroman community!
  Ne treba specijalan programer, već se kroz USB kabel program "spušta" na Arduino
Klonovi: ESP32, Raspberry Pi PICO, ...
Voditi računa da je Arduino uglavnom 5V, a ESP32, Pico i RPI su 3.3V!

## Slide 5: SBC platforme
Raspberry Pi (ARM)
Banana Pi (ARM)
Orange Pi (ARM)
Odroid (ARM & x86)
LattePanda (x86)
Oddisey (x86)
Lichee PI (RISC-V)
VisionFive (RISC-V)

## Slide 6: Raspberry PI
Linux računar (ARM CPU)
Velik broj verzija, a najčešće se koriste RPI4 i RPI Zero W(2)
Programira se u Pajtonu, C-u, itd.

## Slide 7: Raspberry Pi
Pošto ima OS, mora prvo da se skine image Linux-a za RPI
  Image se raspakuje na SD karticu specijalizovanim softverom
Prvo startovanje novog OS-a:
  Inicijalno podešavanje
  Resize sistemske particije
Posle toga možemo da koristimo:
  Tastatura + miš + monitor, ili
  SSH (Secure Shell) – ne zahteva tastaturu, miš i monitor
GPIO pinovi se mogu programski podesiti da budu ili ulaz ili izlaz
  PAŽNJA: 3.3V je maksimalni ulazni napon!

## Slide 8: GPIO portovi

## Slide 9: Rad sa GPIO portovima na RPI (Python)
Digitalno čitanje:
# GPIO Port 21 (nožica 40)
PORT = 21
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Prijavljujemo da je GPIO 21 port za čitanje
GPIO.setup(PORT, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
# listener za pritisak
GPIO.add_event_detect(PORT, GPIO.DOWN, callback=edge_detected, bouncetime=50)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  PORT = 40
GPIO.setmode(GPIO.BCM)  PORT = 21
Debouncing
U milisekundama
Pull up
Ili
Pull down

## Slide 10: Callback za čitanje
def edge_detected(channel):
time.sleep(0.25) # opciono, da se signal "smiri"
print ('EDGE detected, channel is ', channel)
status = GPIO.input(PORT)
...

## Slide 11: Debouncing
Tasteri imaju nezgodnu osobinu da jednim pritiskom proizvedu više uspostavljenih veza
  Fantomski, višestruki klikovi
Problem se rešava debouncing tehnikama
  Hardverski debouncing
  Softverski debouncing
Obe varijante rade na isti način:
  Detektuje prvi klik
  Sačeka predefinisano vreme
    Ignoriše dodatne klikove

## Slide 12: GPIO Digitalno Pisanje (Python)
Inicijalizacija
# GPIO Port 21 (nožica 40)
PORT_LED = 21
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Prijavljujemo da je GPIO 21 port za pisanje
GPIO.setup(PORT_LED, GPIO.OUT)
Pisanje
GPIO.output(PORT_LED, input_value)

## Slide 13: GPIO analogno čitanje
RPI nema ugrađen A/D konverter
Postoji velik broj A/D konvertera koji se mogu spojiti na GPIO nožice
Primer: MCP 3008
  Koristi SPI protokol da isporuči izmerenu vrednost
  Gotove biblioteke, na primer, Adafriut MCP3008
Inicijalizacija:
import Adafruit_GPIO.SPI as SPI
import Adafruit_MCP3008
SPI_PORT = 0
SPI_DEVICE = 0
mcp = Adafruit_MCP3008.MCP3008(spi=SPI.SpiDev(SPI_PORT, SPI_DEVICE))
Čitanje:
voltage = mcp.read_adc(0)

## Slide 14: A/D konverzija
Analogni signal se pretvara u binarni broj, koji računar razume.
Vrste:
  Flash ADC
  Generator-komparator
    Rampa
    Sukcesivna aproksimacija

## Slide 15: Flash ADC
Brzo se dobija broj koji odgovara analognoj vrednosti
Skuplje

## Slide 16: Generator-Komparator ADC
Rampa
  Ekvivalent linearne pretrage nesortiranog niza
  Brojač generiše redom brojeve od nula do maksimalnog broja
  Generisane vrednosti se vode u D/A konvertor i tako generisani napon se poredi sa ulaznim naponom
  Kada se dostigne ulazni napon, prekida se brojanje i tekući broj se uzima kao rezultat
Sporo, jer u proseku treba polovina brojanja da se pronađe vrednost

## Slide 17: Generator-Komparator ADC
Sukcesivna aproksimacija
  Ekvivalent binarne pretrage sortiranog niza
  Generator brojeva generiše vrednosti koje se vode u D/A konvertor i tako generisani napon se poredi sa ulaznim naponom
  Kreće se od polovine maksimalne vrednosti napona i poredi se ulazni napon sa tom polovinom
    Ako je ulazni napon veći od generisanog, onda se generiše nov broj koji je polovina gornjeg opsega brojeva
    Ako je ulazni napon manji od generisanot, onda se generiše nov broj koji je polovina donjeg opsega brojeva

## Slide 18: Generator-Komparator ADC

## Slide 19: Analogno pisanje
Dve realizacije:
  D/A konverter
  PWM (Pulse Width Modulation)
    Kod RPI / mikrokontrolera nema negativnog napona

## Slide 20: D/A konverter
Realizuje se preko otporničke lestvice
  Jedna varijanta je: R-2R lestvica
  Na VA, VB, VC i VD dolaze 0 ili 1 (0V ili Vcc)
  VA je najniži bit (LSB), a VD je najviši bit (MSB)
VOUT = 1/16 VA + 1/8 VB + 1/4 VC + 1/2 VD
Uopšteno (za n bitova):
Vout = (V0 + 21V1 + 22V2 + 23V3 + ... + 2n-1Vn-1) / 2n

## Slide 21: GPIO Analogno pisanje – D/A konvertor
Podesimo binarni broj na željene GPIO portove (četiri bita):
RPI_Pin0 = 5 # define the LSB RPI GPIO Pin
RPI_Pin1 = 6 # define the second RPI GPIO Pin
RPI_Pin2 = 13 # define the third RPI GPIO Pin
RPI_Pin3 = 19 # define the MSB RPI GPIO Pin
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # set actual GPIO BCM Numbers
GPIO.setup(RPI_Pin0, GPIO.OUT) # set RPI_PIN as OUTPUT mode
GPIO.setup(RPI_Pin1, GPIO.OUT) # set RPI_PIN as OUTPUT mode
GPIO.setup(RPI_Pin2, GPIO.OUT) # set RPI_PIN as OUTPUT mode
GPIO.setup(RPI_Pin3, GPIO.OUT) # set RPI_PIN as OUTPUT mode
# Write binary number 1011 (11 decimal)
GPIO.output(RPI_Pin0, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RPI_Pin1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(RPI_Pin2, GPIO.LOW)
GPIO.output(RPI_Pin3, GPIO.HIGH)
Koliki je napon na izlazu R-2R lestvice?
(GPIO naponi su 3.3V)

## Slide 22: PWM
Realizuje se upotrebom različitog duty cycle-a

## Slide 23: GPIO Analogno pisanje - PWM
RPI nema ugrađen D/A konverter, ali ima podršku za PWM
RPI_Pin = 18 # define the RPI GPIO Pin we will use with PWM (PWM)
RPI_DutyCycle = 50 # define the Duty Cycle in percentage (50%)
RPI_Freq = 500 # define the frequency in Hz (500Hz)
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # set actual GPIO BCM Numbers
GPIO.setup(RPI_Pin, GPIO.OUT) # set RPI_PIN as OUTPUT mode
GPIO.output(RPI_Pin, GPIO.LOW) # set RPI_PIN LOW to at the start
pwmobj = GPIO.PWM(RPI_Pin, RPI_Freq) # Initialise instance and set frequency
pwmobj.start(0) # set initial Duty cycle to 0 & turn on PWM
...
pwmobj.ChangeDutyCycle(RPI_DutyCycle) # Set PWM Duty Cycle to 50%
...
pwmobj.stop() # stop PWM

## Slide 24: Mikrokontrolerske platforme
Arduino
ESP32
Raspberry Pi Pico

## Slide 25: Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico W

## Slide 26: Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico W
Mikrokontrolerske razvojne ploče
Mikrokontroler u sebi sadrži ne samo CPU, već i dodatne elemente arhitekture (RAM, EEPROM, DMA controller, itd.)
Ima velik broj GPIO nožica
Nema operativnog sistema i ne butuje se sa medijuma!
  Obično ni nema SD card reader
Ono što programiramo je kod koji će biti upisan u EEPROM i što se izvršava prilikom paljenja/reseta
  Možemo da sami isprogramiramo OS i da nakačimo SD card reader, ako baš želimo

## Slide 27: Način programiranja
Arduino/ERSP32 se programiraju u C++
Dva vodeća okruženja:
  Arduino studio – custom-made IDE
  Visual Studio Code sa PlatformIO pluginom
Treba napisati dve funkcije u glavnoj C++ datoteci (u Arduino okruženju, to je datoteka sa *.ino ekstenzijom)
  void setup() – poziva se jednom, nakon reseta
  void loop() – poziva se stalno; čim se jednom završi, odmah se ponovo poziva

## Slide 28: Digitalno čitanje i debouncing – Arduino/ESP32
long TimeOfLastDebounce = 0; // holds the last time the switch was pressed
long DelayofDebounce = 500; // amount of time that needs to be expired between presses
#define PORT 7 // Sensor port
void setup() {
pinMode(PORT, INPUT_PULLDOWN); // Sensor port mode
// Set the sensor pin as interrupt, assign interrupt function and set CHANGE mode
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PORT), detectChange, CHANGE);
TimeOfLastDebounce = millis();
}
void IRAM_ATTR detectChange() {
// kada god se detektuje promena ivice na ulazu
if ((millis() - TimeOfLastDebounce) > DelayofDebounce) {
TimeOfLastDebounce = millis();
int input_value = digitalRead(PORT);
}
}

## Slide 29: Digitalno pisanje – Arduino/ESP32
#define PORT_RESET 2
void setup() {
pinMode(PORT_RESET, OUTPUT);
digitalWrite(PORT_RESET, HIGH);
}

## Slide 30: Analogno čitanje – Arduino/ESP32
Arduino/ESP32 ima A/D konvertor
Funkcija analogRead(port) vraća int vrednost od 0 do 1024 (10-bitni A/D konvertor)
  Ne mogu sve nožice da se koriste za analogno čitanje
Primer:
void loop() {
val = analogRead(analogPin); // read the input pin
Serial.println(val); // debug value
}

## Slide 31: Analogno pisanje (PWM) – Arduino/ESP32
Arduino/ESP32 podržava analogno pisanje upotrebom PWM
PWM frekvencija je fiksirana, od 490Hz do 1000Hz, u zavisnosti od modela
Funkcija analogWrite(port, duty_cycle) se koristi
  duty_cycle je od 0 do 255
Primer:
#define PORT_LED 9 // LED connected to digital pin 9
#define PORT_POT 3 // potentiometer connected to analog pin 3
int val = 0; // variable to store the read value
void setup() {
pinMode(PORT_LED, OUTPUT); // sets the pin as output
}
void loop() {
val = analogRead(PORT_POT); // read the input pin
analogWrite(PORT_LED, val / 4);
}