## Slide 1: Inženjerstvo softvera za Internet-Web of Things
Kombinatorna logička kola

## Slide 2: Logička kola
Osnovna logička kola
Kombinatorne mreže
Sekvencijalne mreže

## Slide 3: 1. Logička kola
Realizuju funkcije Bulove algebre
Kreiraju složenije mreže:
  kombinatorne mreže
    izlaz zavisi od ulaznih promenljivih
  sekvencijalne mreže
    izlaz zavisi od ulaznih promenljivih i od prethodnog stanja kola
Odlično objašnjenje:
http://www.megaprocessor.com/stepping-stones.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmCdcvSgJj5bllQx5E3A6OsbMq2luA9J

## Slide 4: Funkcije Bulove algebre
Kola realizuju:
  AND (I)
  OR (ILI)
  NOT (NE)
  XOR (EX-ILI)
  NAND (NI)
  NOR (NILI)
  XNOR (EX-NILI)
  itd.

## Slide 5: Funkcija AND (I)
Konjukcija
A | B | A AND B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: Funkcija OR (ILI)
Disjunkcija
A | B | A OR B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 7: Funkcija NOT (NE)
Negacija
A | NOT A
0 | 1
1 | 0

## Slide 8: Funkcija XOR
Ekskluzivno ILI (isključivo ILI)
A | B | A XOR B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 9: Funkcija NAND (NI)
Negacija konjukcije
Tehnološki se lakše pravi od I kola
A | B | A NAND B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 10: Funkcija NOR (NILI)
Negacija disjunkcije
Tehnološki se lakše pravi od ILI kola
A | B | A NOR B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 11: Funkcija NXOR
Ekskluzivno NILI (isključivo NILI)
A | B | A NXOR B
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 12: Bafer
Bafer služi za unificiranje naponskih i strujnih karakteristika ulaza i izlaza (karakteristike moraju biti po standardima).
Ima ekstra pojačan izlaz (daje veću struju)

## Slide 13: Tristate kola
Kola sa tri stanja:
  1,
  0 i
  isključeno (visoke impedanse).
Služe za kada se priključuje veći broj logičkih kola na zajednički vod (sabirnicu, magistralu, bus).
Ulaz OE (OutputEnable):
  ako je 1, kolo propušta ulaz
  ako je 0, kolo ima isključen izlaz

## Slide 14: 2. Kombinacione mreže
Koder
Dekoder
Multiplekser
Demultiplekser
Polusabirač
Sabirač

## Slide 15: Koder
Stanje logičke jedinice na jednom od 2n ulaza reprezentuje binarnom reči od n bitova.
Koder
2n
n
Problem: ako ni jedan ulaz nije aktivan ili je nulti ulaz aktivan, isti je izlaz

## Slide 16: Dekoder
Binarna reč od n bitova na ulazu izaziva aktivaciju jednog od 2n izlaza.
Dekoder
n
2n

## Slide 17: Multiplekser
Jedan od 2n informacionih ulaza se sprovodi na izlaz
  izbor informacionog ulaza se vrši pomoću n adresnih ulaza
Multiplekser
2n
n

## Slide 18: Demultiplekser
Informacioni ulaz se sprovodi do jednog od 2n izlaza
  izbor izlaza se vrši pomoću n adresnih ulaza
Demultiplekser
2n
n

## Slide 19: Polusabirač
Obavlja funkciju sabiranja dva bita
  ulaz: bit 1 i bit 2
  izlaz: rezultat i prenos (carry)
A | B | R | P
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Polusabirač
A
B
R
P

## Slide 20: Sabirač
Obavlja funkciju sabiranja dva bita
  ulaz: bit 1, bit 2 i ulazni prenos
  izlaz: rezultat i prenos (carry)
A | B | Pu | R | P
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sabirač
A
B
R
P
Pu

## Slide 21: Višebitni sabirač
Ako sabiramo dva binarna broja, svaka dva bita sabiramo jednim 1-bitnim sabiračem, a prenos iz nižeg bita ubacujemo kao ulazni prenos višeg bita.

## Slide 22: Višebitni sabirač