## Slide 1: Inženjerstvo softvera za Internet-Web of Things
Sekvencijalna logička kola

## Slide 2: Logička kola
Osnovna logička kola
Kombinatorne mreže
Sekvencijalne mreže

## Slide 3: 3. Sekvencijalne mreže
Leč
  RS
Flip-flop
  Taktovani RS flip-flop (okidan nivoom)
  Taktovani JK flip-flop (okidan ivicom)
  D flip-flop (okidan ivicom)
Brojači
Registri
Pomerači

## Slide 4: RS leč
Osnovna memorijska jedinica
Dva ulaza:
  R – reset
  S – set
S | R | Qt-1 | Qt
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | x
1 | 1 | 1 | x
hold
reset
set
ND
R
S
Q
Q’

## Slide 5: Taktovani RS flip-flop (okidan nivoom)
Promena stanja je dirigovana CL ulazom
  samo kada CL postane 1, prihvata se promena stanja R i S ulaza
S
CL
R
Q’
Q

## Slide 6: JK flip-flop (okidan ivicom)
Ispravlja nedostatak RS flip-flopa, odn. pri istovremenom stanju J i K na 1, menja stanje u komplement.
CL
Preset
Clear
J | K | Qt-1 | Qt
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
hold
reset
set
toggle

## Slide 7: D flip-flop (okidan ivicom)
Ulazno stanje (D – data) se prenosi na izlaz u sinhronizaciji sa taktom.
Preset
Clear
D | Qt-1 | Qt
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 8: Registar
Sklop koji služi za privremeno memorisanje podataka.

## Slide 9: Registar sa magistralom
Clock dolazi do svih D flip-flopova i svi se istovremeno okidaju.

## Slide 10: Brojači
Obično broji ivice takta.
Realizacije:
  redni,
  paralelni.
Kapacitet brojača: broj različitih stanja u jednom ciklusu brojanja
  jedan ciklus je broj impulsa posle kojeg se brojač nađe u istom stanju.

## Slide 11: Redni brojač
Izlaz jednog stepena je ulaz u drugi
Mana: kašnjenje

## Slide 12: Paralelni brojač
Ispravlja manu rednog brojača – izlaz svih bitova se dobija istovremeno.

## Slide 13: Pomerački registar
Memorijski element koji omogućuje pomeranje bitova.

## Slide 14: 4-bitni pomerački registar
Kombinacija dva dvobitna pomeračka registra.

## Slide 15: 4-bitni barrel shifter
Momentalno štiftovanje više bitova – u jednom taktu procesora!
Realizacija bez flip-flopova – samo multiplekseri.

## Slide 16: Upotreba flip-flopova u računaru
Registri
Ultra-brza memorija (cache)